## Slide 1: 计算机体系结构实验
吴豫章
2021.4.18

## Slide 2: 实验大致安排
Lab1（第4-5周） 【15%】： 熟悉RISC-V指令集，完成RV32I指令集流水线CPU的设计报告；
Lab2（第6-9周） 【40%】： 完成RV32I流水线CPU的Verilog代码；利用RISCV-test测试文件进行仿真和CPU功能验证
Lab3（第10-11周） 【20%】： cache设计和实现
Lab4（第12-13周）【15%】： 分支预测设计与实现
Lab5（第14-15周） 【10%】： 学习使用提供的Tomasulo软件模拟器和多Cache一致性软件模拟器，并完成实验报告

## Slide 3: 签到与补交
学生总数155人左右，每周日下午和晚上开两次实验课，内容完全一样，可选择参加
验收和报告补交在一周内扣除20%成绩，介于一周两周之内补交扣除40%成绩，超过两周不予验收。
为了照顾对流水线不熟悉的学生和鼓励实验课出勤，每堂课设置签到。（每次实验课开始15分钟后停止签到，实验课结束半小时前可以签离，每周两个实验时间段任选其一参加，有签到和签离就算当周满勤）。
上周和本周连续两次满勤可以申请本周实验晚交一周不做扣分处理。（比如Lab2阶段一验收是第6周，如果到了第6周实验课结束了实验还没做完，如果你第5周和第6周都满勤，可以在第6周签离时向助教申请晚交一周同时不扣分。）希望对流水线和verilog不熟悉的同学可以积极参与实验课，届时有问题多问问助教，助教可以一对一讲解或者统一指导。
签到记录不以其他方式影响成绩

## Slide 4: Lab1讲解
1.2.3. 描述指令实现
流水线的五个阶段：取指，译码，执行，访存，写回
流水线相关
PC的更新

## Slide 5: Lab1讲解
4. CSR指令实现
增加一个寄存器堆
段寄存器的相关信号
5. 立即数扩展
根据控制信号进行拼接
6. 非字对齐的 Load 和 Store
先进行字对齐访问
通过移位取出目标部分

## Slide 6: Lab1讲解
7. ALU 模块中，默认 wire 变量是有符号数还是无符号数
无符号数
8. BranchE信号的作用
PC是否更新为BrNPC
流水线是否需要flush
9. NPC Generator跳转优先级
Jalr, Branch>Jal>PC+4

## Slide 7: Lab1讲解
10. Harzard 模块需要插入气泡的冲突
load 指令与紧接它的指令有写后读相关
11. 静态分支预测的flush与stall
若 branchE==1, 将 IF/ID、ID/EX 段寄存器的 Stall 置0、Flush 置 1, 停止执行下两条指令的执行。
12. 0 号寄存器对 forward 的影响
0号寄存器的写后读会产生影响

## Slide 8: Lab2要求
在实验一中我们初步了解了RISCV指令集和数据通路，接下来需要用verilog去实现我们的RV32I 流水线CPU了。
本次实验分为三周，每周完成一个阶段，总共分为三个阶段进行验收。（下周开始）
实验结束后（阶段三检查完成）一周内需要提交Lab2的实验报告。
实验工具：Vivado
实验方式：Vivado自带的波形仿真

## Slide 9: Vivado大致操作流程
新建工程
导入代码
在Simulation Source中将testbench.v设为顶层模块
修改testbench.v中的文件路径
单击Run Simulation进行仿真

## Slide 10: Q&A
（签到完就可以走了）